Specyfikacja techniczna –pułapki świetlne

typ/model, nazwA producenta, kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| L.p. | WYMAGANY PARAMETR/CECHA | PARAMETR/CECHA OFEROWANA (DOKŁADNY OPIS) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pułapka świetlna zasilana akumulatorem (zestaw nr 1) – 2 szt. W skład zestawu powinno wejść: obudowa wykonana z plastiku lub pleksi lub sklejki wodoodpornej, daszek pułapki o wymiarach co najmniej 40 x 40 cm lejek zbierający owady o szerokości co najmniej 20-25 cm, zbiornik na owady o pojemności do 1000 ml, grubość pleksi do 5-7 mm, świetlówka 15 WAT, elektroniczny przetwornik prądu z izolacją od warunków środowiska, zasilanie 12 V , długość przewodu elektrycznego od świetlówki do akumulatora – minimum 2 metry, akumulator 45 Ah, gwarancja minimum 1 rok |  |
| 2. | Pułapka świetlna zasilana prądem sieciowym (zestaw nr 2) -2 szt. W skład zestawu powinno wejść: obudowa wykonana z plastiku lub pleksi lub sklejki wodoodpornej, daszek o średnicy minimum 60-65 cm lejek zbierający owady o szerokości minimum 30 cm, zbiornik na owady o pojemności 1000 ml, grubość pleksi minimum 5 mm, świetlówka 15 WAT, oprawki do świetlówki chroniące przed wodą, elektroniczny przetwornik prądu z izolacją od warunków środowiska, zasilanie 230 V , przewód elektryczny z wtyczką o długości minimum 2 metry, przedłużacz bębnowy o długości 40-60 metrów, gwarancja minimum 1 rok |  |

Miejsce ........................., data: .............

_____________________

Podpis Wykonawcy